# Projektas

# ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

# sprendimas

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. lapkričio    d. Nr. T1-

Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008,  Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu,  Šilutės rajono  savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisykles (pridedama).

2.  Skelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje.

# Savivaldybės meras

# Raimundas Ambrozaitis

2013-11-

# Vygantas Kamarauskas

2013-11-11

# Arvydas Bielskis

2013-11-08

# Sigitas Šeputis

2013-11-08

# Vita Stulgienė

2013-11-07

# Rengė Zita Tautvydienė

2013-11-06

# PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio     d.

sprendimu Nr. T1-

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

# I. BENDROJI DALIS

1. Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių (toliau – taisyklių) tikslas – nustatyti bendruosius Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos (toliau - Sistema) naudojimo, priežiūros ir įrengimo reikalavimus, reglamentuoti santykius tarp sistemą  eksploatuojančiosios  įmonės (toliau  – Tiekėjo) ir sistema besinaudojančių  asmenų. Taisyklės yra  privalomos visiems  fiziniams  ir  juridiniams asmenims, esantiems Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklės parengtos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, valstybės valdymo institucijų norminiais dokumentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

# II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas.

4. Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas ir žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, laistymo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoti nuotekų tvarkytojui).

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės priemonės.

6.  Tiekėjas – įmonė prižiūrinti ir eksploatuojanti paviršinių nuotekų sistemą.

7. Abonentas  – asmuo, kuriam sutartimi ar kitokiu teisės aktuose numatytu būdu suteikta teisė išleisti paviršines nuotekas į kitam asmeniui priklausančią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą.

8.  Išvadas – paviršinių nuotekų tinklų dalis nuo pastato iki paviršinių nuotekų sistemos.

9. Priežiūros riba – sutartyje tarp Tiekėjo ir Abonento nurodytos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priklausomybės ribos.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

# III. ABONENTO OBJEKTO ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PRIE PAVIRŠINIŲ

# NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS, ATJUNGIMO NUO JOS TVARKA

10. Norėdamas prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, būsimasis abonentas turi gauti iš Tiekėjo technines sąlygas šių taisyklių ir normatyvinių statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.

11. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių reglamentų pagrindu būsimasis Abonentas turi parengti projektą, jį suderinti su Tiekėju ir vieną  projekto egzempliorių  perduoti Tiekėjui. Derinimui papildomai pateikiami šie dokumentai:

11.1. objekto statybos vietos planas (bendrojo plano dalis), kuriame pažymėta esama ir projektuojamoji paviršinių nuotekų sistema;

11.2. objekto  inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame nurodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

11.3. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytos užterštumo galimybės, pobūdis, vidutiniai nutekamojo vandens kiekiai įvairiu metų laiku, didžiausi galimi debitai;

11.4. lokalinių nuotekų paviršinių nuotekų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir nuotekų išvalymo laipsnis.

12. Išduodamas technines sąlygas bei derindamas projektavimo dokumentus, Tiekėjas gali apžiūrėti objektą ir paimti paviršinių nuotekų mėginius analizei.

13. Jeigu pateikiant dokumentus nesilaikoma šių taisyklių reikalavimų arba pateikiami ne visi dokumentai, Tiekėjas gali projekto nederinti.

14. Jeigu naujai projektuojamo objekto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema statoma keliais etapais ir prie paviršinių  nuotekų sistemos prijungiama ne vienu metu, objekto savininkas iš Tiekėjo turi gauti prijungimo technines sąlygas kiekvienam statybos etapui atskirai.

15. Paviršinės nuotekos iš Abonento gali būti pradedamos priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektavimo dokumentų reikalavimus, likvidavus rastus defektus, gavus iš Tiekėjo pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka  įforminus sutartį.

16. Abonentas, įsirengęs paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, kuri prijungiama prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, negali kliudyti tolesnei tinklo plėtrai ir naujų Abonentų objektams prisijungti.

17. Būsimasis Abonentas, pageidaujantis prijungti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą prie kito objekto (Abonento) paviršinių tvarkymo nuotekų sistemos, turi gauti to objekto savininko - Abonento sutikimą. Jeigu techniškai tai galima  padaryti, objekto savininkas negali kliudyti prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos.

18. Prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos draudžiama jungti buitinių nuotekų tinklus.

19. Abonentas, rekonstruodamas objektą, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas.

20. Abonento atjungimas nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos vykdomas ta pačia tvarka kaip ir prijungimas.

21. Tiekėjas gali laikinai atjungti Abonentą nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įspėjęs jį prieš tris paras, kai:

21.1. vykdomi paviršinių nuotekų tvarkymo  sistemos  remonto ar rekonstrukcijos darbai;

21.2. Abonentas neapmoka Tiekėjui už paviršinių nuotekų tvarkymą sutartyje numatytais terminais.

22. Tiekėjas gali laikinai atjungti abonentą nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos iš anksto neįspėjęs:

22.1. įvykus avarijai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemoje;

22.2. nustačius, kad į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą išmetamų teršalų koncentracijos viršija Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytą leistiną užterštumą.

23. Paviršinių nuotekų išvadų atjungimą gali inicijuoti Tiekėjas arba Abonentas.  Tiekėjas dalyvauja vykdant  atjungimo  darbus.  Atjungus objektą surašomas aktas. Už darbus, kai atjungimas vykdomas pagal šių taisyklių 21.2 ir 22.2 punktus, apmoka Abonentas.

# IV. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

24. Tiekėjas turi tikrinti paviršinių  nuotekų  tvarkymo sistemos bei įrenginių, jeigu jie jungiami prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, statybos darbų eigą ir kokybę. Tiekėjo pastabos ir nurodymai yra privalomi. Būsimasis   Abonentas   paviršinių  nuotekų tvarkymo sistemos techninei priežiūrai gali samdyti Tiekėjo atstovą.

25. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus su projektavimo organizacija, projektavusia šį objektą, ir su Tiekėju.

26. Užkasant paviršinių nuotekų tinklus ar įrenginius, turi dalyvauti Tiekėjo atstovas, kuris pasirašo paslėpiamųjų darbų arba analogišką aktą. Be Tiekėjo atstovo parašo aktas negalioja.

27. Kai Tiekėjo atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija  gali objektą priimti naudoti remdamasi Tiekėjo pažyma, kad objektas prijungtas prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.

28. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą būsimasis Abonentas turi pateikti vieną projektavimo dokumentų  egzempliorių, kuriame užfiksuoti statybos metu padaryti statinio pakeitimai, inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, paslėpiamųjų darbų ir hidraulinio išbandymo aktus.

# V. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS RIBOS

29. Abonento valdoje esančią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, prižiūri ir eksploatuoja abonentai.

30. Tiekėjas prižiūri ir eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą nuo pirmojo lietaus šulinėlio už Abonento valdos ribos imtinai.

31. Jeigu pagal turto nuosavybės dokumentus ribos skiriasi nuo nurodytų 29-30 punktuose, vadovaujamasi nuosavybės dokumentais.

32. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priklausomybės ribos privalo būti nurodytos sutartyje.

# VI. SAVAVALIŠKAS OBJEKTO PRIJUNGIMAS

# PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS

33. Juridiniams ir fiziniams asmenims draudžiama savavališkai  prisijungti  prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos.

34. Savavališku prijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos laikomi šie atvejai:

34.1. kai naudojamasi sistema nesilaikant šiose taisyklėse nustatytos prisijungimo tvarkos;

34.2. kai naudojamasi sistema nesudarius sutarties dėl paviršinių nuotekų priėmimo.

35. Per savavališkai paklotą išvadą nuotekos nepriimamos, išvadas atjungiamas.

36. Tiekėjas, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo atitinkamos formos aktą, kurio vieną egzempliorių atiduoda pažeidėjui. Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data.  Paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas nuo savavališko pajungimo dienos iki savavališko pajungimo pašalinimo dienos. Savavališko pajungimo atveju, jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis šių taisyklių 50 punkto nuostatomis, tačiau  už ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį.

37. Abonentas apmoka už savavališkai išleistų paviršinių nuotekų kiekį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis šių taisyklių 50 ir 51 punktais.

38. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas atjungti savavališkai prijungtą objektą.

39. Išvadas prijungiamas, kai įvykdomos visos techninės sąlygos, įforminami reikiami dokumentai, sumokamas apskaičiuotas mokestis ir atlyginamos atjungimo ir prijungimo išlaidos.

# VII. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS BEI

# ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

40. Abonentai ir Tiekėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų specialiųjų žemės ir  miško naudojimo sąlygų keliamus reikalavimus  paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos apsaugai.

41. Abonentai ir Tiekėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius paviršinių nuotekų tvarkymą.

42. Abonentai ir Tiekėjas paviršinių nuotekų sistemą prižiūri ir eksploatuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu. Pakeitus šį norminį aktą, vadovaujamasi galiojančiu dokumentu.

43. Abonentai ir Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jų prižiūrima paviršinių  nuotekų tvarkymo sistema bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami ar užtvindomi, privalo likviduoti įvykusias avarijas.

44. Drenažo sistemose iš rūsių ar pusrūsių turi būti sumontuotos automatiškai užsidarančios sklendės arba atbuliniai vožtuvai.

45. Prieš pradėdama žemės kasimo darbus paviršinių nuotekų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje, darbus  atliekanti organizacija privalo  nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams ir jį suderinti su Tiekėju.

46. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir Tiekėjo nenurodytus vamzdynus, privalo nutraukti darbus ir kviesti į darbų vietą Tiekėjo atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą.

47. Organizacijos, dirbančios paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, taip pat nesilaikiusios šių taisyklių 43 punkto reikalavimų, privalo pašalinti pažeidimus stebint Tiekėjo atstovui.

48. Planuojant statyti teritorijoje, kurioje yra paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, užsakovas turi paruošti ir nustatyta  tvarka suderinti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių perkėlimo projektą. Vamzdynas perkeliamas užsakovo sąskaita. Veikiančio vamzdyno išjungimas įforminamas aktu.

49. Tiekėjas neatsako už apsemtas valdas, pastatus, rūsius ir pan., kur nėra paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos,   liūčių  ir   stichinių  nelaimių  metu,   jeigu   Abonentas   nesilaiko   šių  taisyklių  42-48  punktų reikalavimų arba nuotekų priėmimas buvo atjungtas pagal šių taisyklių 23, 38 punktus.

# VIII. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR

# ATSISKAITYMAS UŽ JŲ TVARKYMĄ

50. Išleidžiamų paviršinių  nuotekų kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal formulę:

W = 10 × Hf × ps × F × K, m3/metus; (1) čia:

Hf – faktinis metinis kritulių kiekis (mm) (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (imama vidutinė kanalizuotos teritorijos paviršiaus (pvz., asfaltas, betonas, akmenų grindinys ir pan.) reikšmė, jeigu mokesčio mokėtojas nepateikia savo apskaičiuoto koeficiento (ps = 0,4);

F – kanalizuoto baseino plotas (ha);

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, K = 0,85, jei neišvežamas K = 1.

51. Atsiskaitymas už paviršinių nuotekų priėmimą ir tvarkymą, vykdomas vadovaujantis teisės aktais ir/ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

# IX. ATSAKOMYBĖ

52. Šių taisyklių priežiūrą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos įgalioti pareigūnai.

53. Už šių taisyklių nevykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________________________

# ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO SKYRIAUS TURTO POSKYRIS

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl TARYBOS SPRENDIMO „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2013 m. lapkričio 6 d.

Šilutė

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisykles, kad UAB „Šilutės vandenys“ galėtų efektyviai tvarkyti paviršines nuotekas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktą Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra tvirtinti taisykles, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitas taisykles: „36) taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;“. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-649 „Dėl lietaus nuotekų tinklų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ perdavė uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ pagal turto patikėjimo sutartį dvidešimties metų laikotarpiui paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimui vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius lietaus nuotekų tinklus, esančius Šilutėje bei Žemaičių Naumiesčio miestelyje, ir įpareigojo UAB „Šilutės vandenys“ atlikti paviršinių nuotekų tvarkymo kainos (vienam kubiniam metrui) apskaičiavimus abonentams, paviršines nuotekas išleidžiantiems į paviršinių nuotekų nuotakynus. UAB „Šilutės vandenys 2013 m. kovo 29 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-181 pateikė preliminarų kainos skaičiavimą nuo 70,6 ha Šilutės kanalizuotos teritorijos bei parengtas Šilutės rajono paviršinių nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisykles ir informavo, kad renkami duomenys iš juridinių asmenų apie jų valdomas teritorijas ir pastatus nuo kurių paviršinės nuotekos patenka į paviršinių nuotekų sistemą. UAB „Šilutės vandenys“ 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. 15V(1.19)-354 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių tvirtinimo“ pateikė parengtas Šilutės rajono paviršinių nuotekų sistemos eksploatavimo taisykles, kurios buvo svarstomos 2013 m. liepos 25 d. Savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau sprendimas nebuvo priimtas. Gautas UAB „Šilutės vandenys“ 2013 m. spalio 29 d. raštas Nr. 15V-(1.19)-530 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių tvirtinimo“ (pridedama), kuriame prašoma artimiausiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti klausimą dėl Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių tvirtinimo bei pateikė naują minėtų taisyklių projektą, kuris parengtas vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2007, Nr. 42-1594; 2013, Nr. 9-388), statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (2003, Nr. 83-3804; 2009, Nr. 35-1348), Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (Žin. 2008, Nr. 79-3140; 2010, Nr. 49-2411) bei kitais teisės aktais. UAB „Šilutės vandenys“ stebėtojų taryba 2013 m. spalio 10 d. posėdyje pasiūlė UAB „Šilutės vandenys“ lapkričio mėnesį teikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai svarstyti parengtą Šilutės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių projektą. Stebėtojų tarybos 2013-10-10 Protokolo Nr. 5 išrašas pridedamas.

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

UAB „Šilutės vandenys“ galės greičiau surinkti duomenis apie paviršinių nuotekų abonentus, prijungti naujus ar atjungti esamus, vykdyti abonentų apskaitą. Taisyklėse apibrėžtos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos naudojimo sąlygos, abonentų ir sistemos valdytojo pareigos ir teisės. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos valdytojas UAB „Šilutės vandenys“ išanalizuos ir apibendrins informaciją apie susidarančių paviršinių nuotekų kiekius, jų užterštumą, didžiausius teršėjus ir poveikį aplinkai, įvertins paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūros priežiūros ir remonto kaštus, bei plėtros poreikį ir alternatyvas.

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

―――――

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus reikės pakeisti ar panaikinti; jeigu reikia Kolegijos ar mero priimamų aktų, kas ir kada juos turėtų parengti,, priėmus teikiamą projektą.

―――――

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.

―――――

8. Projekto autorius ar autorių grupė.

Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja.

9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklės.

10. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

―――――

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja 							Zita Tautvydienė